## Опросный лист для подбора водоочистного оборудования

1. Регион, адрес объекта

2. Характеристика источника исходной воды (скважина, поверхностный, централизованный, другое)

3. Развёрнутые результаты лабораторного исследования исходной воды, желательно взятые в разное время года, а также в период наибольшего отклонения показателей от стабильных (например, во время паводка).

4. Способ очистки воды и применяемые реагенты на центральных водоочистных сооружениях, если источник водоснабжения – централизованный водопровод. Характеристика надёжности водоснабжения: наличие/отсутствие, продолжительность перерывов в водоснабжении.

5. Материал труб водопровода исходной воды, протяженность, диаметр подводящего трубопровода, наличие и характеристики водомерного узла, среднее давление в точке отбора неочищенной воды.

6. Требуемая производительность проектируемой установки по готовому продукту: секундная, часовая, сменная, суточная, годовая, - указать по возможности все.

7. Наличие/отсутствие, характеристики имеющихся емкостей запаса очищенной воды.

8. Режим работы производства: прерывный, непрерывный, сменный и т.п.

9. Характеристика помещения под оборудование: габариты, размеры дверей, монтажных проемов, вентиляция, освещение, отопление, наличие/характеристика электроарматуры, тип напольного покрытия.

10. Наличие/отсутствие, характеристика канализации: промышленная, хозбытовая; пропускная способность, л/сек; воспринимающая способность, м3/час, наличие/отсутствие напольных трапов, лотков, воронок и подобных канализационных приборов. ПДК на сточные воды.

11. Назначение очищенной воды, технология, в которой она применяется. Нормативный документ, регламентирующий качество очищенной воды или проблемы качества, которые необходимо устранить. Требуемые показатели качества очищенной воды. Для котлов: требования к качеству подпиточной воды, питательной воды; процент возврата и качество возвращаемого конденсата, требования изготовителя котла к воде.

12. Необходимость в установке систем коррекции и поддержания состава воды в замкнутых контурах или в линии питательной воды. Необходимость в стерилизации и поддержании стерильности воды.

13. Перечень параметров для местной и дистанционной сигнализации

14. Перечень учётных параметров, данные о которых необходимо записывать и хранить, требуемый носитель информации: журналы учёта, компьютерные базы данных и т. п.

15. Требуемая степень автоматизации установки.

# Text boxes

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

428018  Чувашская Республика,  г. Чебоксары,

ул. Константина Иванова, д.71, помещение №4

сайт:  www.favorit21.ru,  e-mail:info1@favorit21.ru.

тел/факс:  8(8352) 23-83-03, 23-69-11, 23-69-25